## Slide 1: РАЗРАБОТВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА 3D-ПРИНТИРАН СЕНЗОР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТ С МЕДИЦИНСКО ПРИЛОЖЕНИЕ
Виктория Емилова Кирова
Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна
V Международен образователен форум
Община Варна

## Slide 2: Мотивация
Активно навлизане на 3D принтирането в медицината
3D принтирането дава възможност за конструиране на собствени сензори за влажност
Измерването на влажност е важно за:
медицински устройства;
мониторинг на рани;
регулиране на влажността в болници;
наблюдение на пациенти при респираторни състояния

## Slide 3: Цел
Проектиране и реализиране на 3D-принтиран сензор за влажност с висока точност и надеждност, използвайки 3D принтиране за създаване на структурата и интеграция на електронни компоненти.
1. Проектиране на 3D модел на сензор за влажност
2. Избор на подходящи материали
3. 3D принтиране
4. Интеграция на електронни компоненти
5. Тестване на сензора
6. Приложение в медицинската практика
Задачи:

## Slide 4: Материали и методи
За проектиране на 3D модел на сензор за влажност се използва „DesignSpark Mechanical”.
Обработка на STL файла на сензора в приложението Cura
Реализиране на сензора, чрез 3D принтери Bambu Lab X1E и Creality Ender-3 V3 SE, работещи по метода на разтапяне на нишка

## Slide 5: Материали и методи
Материали:
PLA (полилактидна киселина) и проводящ FilaFlex Conductive
Апарат за изсушаване на проводящ филамент
Алгоритъм за отчитане на влажността:
Arduino и Arduino IDE за реализиране на алгоритъм за отчитане на влажността
Референтен сензор за влажност, използван като референтен

## Slide 6: Резултати
Разработен e и e 3D принтиран модел на сензор за влажност
Добавени са 3D принтирани проводящи пътечки
Разработен е код за Ардуино за индикация кога почвата е суха или влажна

## Slide 7: Arduino
Четат се само аналоговите данни от сензора и яркостта на светодиода се променя в зависимост от получените данни.
Инициализирането на кода се получава като се декларират два макроса:
първият е за led, към който ще се свърже светодиод,
вторият е sensorPin, чрез който ще се четат данните, излизащи от сензора

## Slide 8: Резултати
Tестване на референтен сензор за влажност с електрическа схема-Arduino Uno:
1) Тестване с референтен резистивен сензор за влажност в мокра почва
2) Тестване с референтен резистивен сензор в суха почва

## Slide 9: Резултати
Тестване и на новоразработения сензор за влажност:
1) В мокра почва
2) В суха почва

## Slide 10: Заключение
3D принтирането предлага достъпен начин за създаване на проводими термопластични елементи с потенциално приложение в нискотокови медицински сензори за влажност.
Създаване на компактен работещ прототип на устройство за измерване и контрол на влажността, базиран на тази разработка.

## Slide 11
Благодаря за вниманието!
Бъдещо развитие:
оптимизиране на процеса за изработка, процентна и цифрова визуализация на сензора
тестване и в конкретно медицинско приложение- например лаборатория
създаване на мобилно приложение